## Slide 1: Tone Detector
Um core de processamento digital de sinais monotônicos para para telefonia
Tiago Gomes Castro
tiagogomes.ti@gmail.com

## Slide 2: Introdução
Organização da apresentação
  Introdução
    Motivação
    Objetivos
  Fundamentação teórica
    Algoritmo de Goertzel
  Desenvolvimento do core
    Modelo Geral do core
      Tone detector
    Tratamento dos comandos
    Controle de acesso à memória
    Processador de sinal
    TDM Switch
    Tratamento da mensagens
  Ambiente de testes
  Resultados
  Conclusão

## Slide 3: Introdução
Motivação
  Descontinuação de dispositivos – DSPs
    Reprojeto da aplicação
      Firmware dependente da plataforma
    FPGA como alternativa
      Mesmo código para diferentes plataformas

## Slide 4: Introdução
Objetivos
  Desenvolver um hardware controlado
  Processar 8 canais de áudio
  Realizar todo o processamento sem perder amostras de áudio

## Slide 5: Fundamentação teórica
Áudios com única frequência
Processamento com DFT
  Necessário armazenar todas as amostras
    Alto custo de memória
  Resultado -> Espectro de frequência

## Slide 6: Fundamentação teórica
Algoritmo de Goertzel
  Necessário guardar apenas os dois últimos resultados
    Baixo custo de memória
  Resultado -> Frequência específica
    Cálculo em duas etapas

## Slide 7: Fundamentação teórica
Algoritmo de Goertzel
  Útil para a detecção de tons
    Espectro de frequência não é necessário

## Slide 8: Desenvolvimento do core

## Slide 9: Desenvolvimento do core
Modelo do hardware proposto
  Arquitetura
    16 bits
  Memória
    96 x 16 bits
      Cada canal -> 12 endereços na memória

## Slide 10: Desenvolvimento do core
Modelo do hardware proposto
  Funcionamento por canal
Inserir
Comando
Conectar
Áudio
Esperar Mensagem de Retorno

## Slide 11: Desenvolvimento do core
Modelo do hardware proposto
  Interfaces
    Comandos
    Canal de áudio
    Mensagem de retorno
Tone Detector
Comandos
Áudio
Mensagens

## Slide 12: Desenvolvimento do core
Tone detector
  Estrutura de instânciamento
  Ligação entre os blocos
Comando
M
Processador
CAM
TDM
Mensagens

## Slide 13: Desenvolvimento do core
Tratamento de comando
  Buffer de recepção
  Armazena comando
    Principais Parâmetros
      Largura de Pulso
      Largura de Pausa
      Cadência
  Faz requisição da memória
  Acesso liberado
    Escreve parâmetros na memória

## Slide 14: Desenvolvimento do core
Controle de acesso à memória
  Funciona como um multiplexador
  Acesso prioritário
    Processador de sinais
  Condição de acesso ao tratador de comando
    Processador parado
C
P
M
C
A
M

## Slide 15: Desenvolvimento do core
Processador de sinais
  Responsável pelo processamento lógico e matemático da detecção
  Processamento tem início a cada ciclo do TDM
  Máquina de estados do hardware - MEH
    Operações a nível de bit -> Multiplicações; Somas; Comunicação; etc.
  Máquina de estados da detecção - MED
    Responsável pela lógica da detecção
    Processamento de pulsos e pausas
      Pulsos -> Sequência de frames com energia -> Som
      Pausas -> Sequência de frames sem energia -> Silêncio

## Slide 16: Desenvolvimento do core
Processador de sinais
  Máquinas de estados
    MED
      Memória
      Por canal
    MEH
      Hardware
      Única para todos os canais
MED
Canal 0
MEH
MED
Canal 1
MED
Canal 2
MED
Canal 3
MED
Canal 4
MED
Canal 5
MED
Canal 6
MED
Canal 7

## Slide 17: Desenvolvimento do core
Processador de sinais
  Máquina de estados da detecção
    DTSTATE0
    DTSTATE1
    DTSTATE2
    DTSTATE3
Detecção de
Amplitude
Mínima
Processar
Pulsos
Processar
Pausas
Enviar
Mensagem

## Slide 18: Desenvolvimento do core
Processador de sinais
  DTSTATE0
    Verificador de amplitude máxima
    Verifica se o sinal tem amplitude suficiente para ser detectado
    Condição atendida
      Inicia processamento dos pulsos -> DTSTATE1

## Slide 19: Desenvolvimento do core
Processador de sinais
  DTSTATE1
    Utiliza o algoritmo de Goertzel para detecção dos pulsos
      80 amostras ->
        Equivalente a de áudio
      Incremento do contador de pulsos
    Áudio contínuo
      Não possui pausas
        Detecção concluída -> DTSTATE3
    Identificação de pausa -> DTSTATE2

## Slide 20: Desenvolvimento do core
Processador de sinais
  DTSTATE2
    Algoritmo de Goertzel para detecção das pausas
      Incremento do contador de pausas
    Áudio com pausa contínua
      Não necessita verificar largura de pausa
          Detecção concluída -> DTSTATE3
    Áudio com pausa delimitada
      Pausa delimitada por pulso
          Detecção concluída -> DTSTATE3

## Slide 21: Desenvolvimento do core
Processador de sinais
  DTSTATE2
    Áudio cadenciados
      Repetição de áudios com pausa delimitada
        Detecção concluída -> DTSTATE3

## Slide 22: Desenvolvimento do core
Mensagens de timeout
  Estouro do contador
    Pulsos
      DTSTATE1
    Pausas
      DTSTATE2
  Ocorrência
    Envio de mensagem
      Porta
      Tipo de timeout
    Liberação do canal para próxima detecção

## Slide 23: Desenvolvimento do core
Tipos de áudios
Pulso Contínuo
Pausa Contínua
Pausa Delimitada
Cadenciado

## Slide 24: Desenvolvimento do core
Processador de sinais
  DTSTATE3
    Terminador da detecção
    Envia mensagem de detecção
      Após envio libera a região de memória do canal

## Slide 25: Desenvolvimento do core
TDM Switch
  Demultiplexa os frames
  Taxa de demultiplexação
    Para o tone detector
  Alimenta os buffer internos do processador
    Taxa de alimentação =

## Slide 26: Desenvolvimento do core
Buffer - canal 0
Buffer - canal 1
Buffer - canal 2
Buffer - canal 3
Buffer - canal 4
Buffer - canal 5
Buffer - canal 6
Buffer - canal 7
TDM Switch
Frame canal 0
Frame canal 1
Frame canal 2
Frame canal 3
Frame canal 4
Frame canal 5
Frame canal 6
Frame canal 7

## Slide 27: Desenvolvimento do core
Tratador de mensagens
Buffer circular tipo FIFO
  Ponteiros para o início e final da fila
32 posições de 16 bits
Armazena as mensagens da detecção até que o controlador as leiam
  Produtor x Consumidor
    Produtor -> Processador
    Consumidor -> Controlador externo

## Slide 28: Ambiente de testes
Simula o funcionamento do controlador externo
Conexão com as interfaces
  Comando
  Áudio
  Mensagens
    Gravadas em arquivos
Não sintetizável

## Slide 29: Ambiente de testes
Pré-simulação
  Geração de arquivos
    Áudios
    Comandos
Simulação
  Para cada canal
    Conecta áudio
    Insere comando
    Espera mensagem de retorno
    Salva mensagem em arquivo
    Conexão de um novo áudio
Geração de arquivos
Conecta áudio
Inserir comando
Esperar
Mensagem
Salvar Mensagem

## Slide 30: Resultados
Síntese
Análise das mensagens da detecção
Análise dos tempos de processamento

## Slide 31: Resultados
Síntese
  FPGA Alvo
    6vlx240tff784-1
    Família Virtex 6
  Clock máximo
  Clock utilizado

## Slide 32: Resultados
Síntese
  Utilização
Elementos lógicos
Utilização

## Slide 33: Resultados
Análise das mensagens da detecção
  Inseridos 2000 áudios
    994 áudios corretos
    512 áudios com timeout de pulso
    404 áudios com timeout de pausa
  Tempo de simulação
  Duração da simulação
  Resultado
    100% de acerto
      Processamento não probabilístico

## Slide 34: Resultados
Análise dos tempos de processamento
  Tempo de processamento máximo
    Clock
    45 ciclos por canal
      Operações com a memória -> 39
      Processamento -> 5
      Mudança de canal -> 1
      Total de tempo ->
    Número de canais processados
      Máximo -> 222

## Slide 35: Resultados
Análise dos tempos de processamento
  Comparação de resultados
    Application note da Silicon Labs
      Processador -> C8051F12x
      Utilizando MAC com 98 MIPS
      Clock de operação
    Tone detector
      Clock de operação

## Slide 36: Resultados
Análise dos tempos de processamento
C8051F12x 98 MIPS
  Aumento de performance
    Clock aparente
Goertzel
200 sample de entrada
  200 Cálculo de Goertzel
  1 Cálculo de potência

## Slide 37: Conclusão
Implementação em hardware é mais rápida
  Operações em paralelo
  Não execução de instruções
Número de ciclos de processamento por canal
  Tone detector
    45 ciclos
  Para DSPs
    45 ciclos não é suficiente
Processamento de 32 canais
  Quantidade usual de canais para um PABX
  Clock

## Slide 38: Conclusão
Trabalhos futuros
  Embarcar o código em FPGA
  Ampliar faixa de frequência de detecção
    Reestruturação interna
      Quantização dos frames
  Implementar outras funcionalidades presentes na telefonia
    Detecção DTMF
    Geração de áudios
      Monotônicos
      Dual Tone

## Slide 39: Obrigado!